¦¦

¦¦      Строительные нормы Республики Беларусь

¦¦

----++---------------------------------------------------------

----++---------------------------------------------------------

¦¦

¦¦

¦¦

¦¦

¦¦      ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

¦¦

¦¦

¦¦      Изменение N 2

¦¦

¦¦      СНиП 2.08.02-89

¦¦

¦¦

¦¦

¦¦      Издание официальное

----++---------------------------------------------------------

----++---------------------------------------------------------

¦¦

¦¦      Министерство архитектуры и строительства

¦¦      Республики Беларусь

¦¦

¦¦      Минск 1996

Изменение N 2 СНиП 2.08.02-89

------------------------------------------------------------------

УДК  69+725 (083.74)

Ключевые слова: общественные здания, комплексы и сооружения, поме-

щения общественного назначения, физически ослабленные лица

------------------------------------------------------------------

Предисловие

1 РАЗРАБОТАНО Государственным предприятием "Стройтехнорм"

ВНЕСЕНО Главным управлением строительной науки и нормативов  Ми-

нистерства архитектуры и строительства Республики Беларусь

2 УТВЕРЖДЕНО Приказом Минстройархитектуры  Республики  Беларусь от

5.09.96г. N 304

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО Главным управлением строительной науки и норма-

тивов Минстройархитектуры Республики Беларусь за N 37 от  6.09.96г.

Настоящие изменения не могут быть полностью или частично воспро-

изведены, тиражированы и распространены  без  разрешения  Минис-

терства Архитектуры и строительства Республики Беларусь

------------------------------------------------------------------

Издано на русском языке

Минстройархитектуры Республики Беларусь

ii

Изменение N 2 СНиП 2.08.02-89

Содержание

1 Общие требования.............................................  1

2 Требования к основным помещениям общественных зданий.........  3

Приложение 11 Взаимосвязь длины марша пандуса и величины его

уклона. Взаимосвязь внутреннего радиуса

винтового пандуса и величины его уклона........  6

Приложение 12 Размеры буферных зон при входах с распашными

дверями........................................  7

iii

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ     Изменение N 2 СНиП 2.08.02-89

------------------------------------------------------------------

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

------------------------------------------------------------------

Дата введения 1997-01-01

1 Общие требования

Пункт 1.3 Последний абзац изложить в новой редакции:

"При  разработке  проектов  на  строительство  новых и реконс-

трукцию эксплуатируемых  общественных  зданий следует предусматри-

вать устройства и мероприятия в целях создания среды обитания, от-

вечающей потребностям  как  практически здоровых,  так и физически

ослабленных лиц - престарелых, больных, взрослых с детскими коляс-

ками, инвалидов,  в  том  числе  слепых и передвигающихся на крес-

лах-колясках.

В случаях,  когда при реконструкции существующих зданий и соо-

ружений, а также исторических и культурных памятников изложенные в

СНиП требования,  кроме требований безопасности, не могут быть вы-

полнены в полном объеме, по согласованию с территориальным органом

архитектуры и градостроительства,  государственного надзора, соци-

альной защиты населения (включая общественные организации  инвали-

дов) следует  принимать  решения,  в наибольшей степени отвечающие

потребностям физически ослабленных лиц.

Проектирование специализированных учреждений по лечению,  вос-

питанию, реабилитации или абилитации инвалидов должно  вестись  по

специальным заданиям, согласованным с органами Минздрава, Минобра-

зования и обществами инвалидов".

После пункта  1.89  ввести новые подраздел  "Входы  в здания и

помещения" и пункт 1.89а следующего содержания:

"Входы в здания и помещения

1.89а. Все  здания  и  сооружения,  их  изолированные  блоки с

пространствами для посетителей должны иметь не менее одного входа,

предназначенного  для физически ослабленных лиц.  Эти входы должны

быть оборудованы,  кроме лестниц, пандусом или другим устройством,

обеспечивающим возможность подъема инвалида-колясочника на уровень

входа в здание, его первого этажа или лифтового холла.

У входов  в  общественные здания,  посещение которых связано с

ожиданием (поликлиники,  кинотеатры,  кассовые павильоны и  т.п.),

следует  предусматривать озелененные оборудованные скамейками пло-

щадки отдыха.

Перед входом следует предусматривать защищенную от атмосферных

осадков горизонтальную площадку размерами не менее 1,8х1,8 м. Вхо-

ды в здания и помещения на путях  движения  физически  ослабленных

лиц могут иметь пороги не выше 2,5 см.

Лестничный марш крыльца должен иметь уклон не более,  чем 1:3.

Ступени должны быть глухими, ровными, без выступов. Радиус закруг-

ления от проступи к подступенку не должен  превышать 5 см.  Ширину

проступи следует назначать не менее 36 см, высоту подступенка - не

более 12 см.

Для подъема на верхнюю площадку крыльца кроме лестницы следует

устраивать  пандус шириной не менее 1,2 м.  При длине пандуса,  не

превышающей 10 м,  ему придается уклон не  более,  чем  1:12,  при

большей  длине  уклон назначается согласно приложению 11.  С обеих

сторон пандуса и лестничного марша  и  с  внешнего  края  площадки

крыльца  следует предусматривать ограничительные бортики высотой 5

см.  и ограждения высотой не менее 0,9 м с  поручнями.  Поручни  в

этих  случаях следует предусматривать двойными на высоте 0,7 и 0,9

м,  а для детей дошкольного возраста - на высоте 0,5 м.  Длина по-

ручней  должна быть больше длины пандуса или марша лестницы с каж-

дой их стороны не менее, чем на 0,3 м. Толщина поручня в месте ох-

вата рукой должна быть не менее 3 и не более 5 см.

Поверхности площадки  крыльца  пандуса,  проступей лестничного

марша должны быть прочными, твердыми, шероховатыми.

Предназначенные для физически ослабленных лиц (в том числе для

инвалидов на креслах-колясках) входные двери в здания и сооружения

должны иметь ширину в свету не менее 0,9 м. Применение дверей-вер-

тушек и турникетов на путях их передвижения запрещается.  При обо-

рудовании предназначенного для инвалидов входа автоматическими или

полуавтоматическими раздвижными  дверями  следует  предусматривать

его дублирование  рядом расположенным входом с распашными полотна-

ми. Открывание либо закрывание автоматических или полуавтоматичес-

ких дверей должно происходить не менее чем за  5 секунд.

В полотнах входных дверей, предназначенных для инвалидов, сле-

дует  предусматривать  смотровые остекленные панели,  нижняя часть

которых должна располагаться не выше 0,9 м от уровня пола. Смотро-

вая панель должна заполняться закаленным или армированным стеклом.

Нижняя часть дверных полотен на высоту 0,3 м должна быть  защищена

противоударной  полосой.  При  проектировании  остекленных входных

дверей следует предусматривать их автоматическое открывание и  яр-

кую маркировку.

Тамбуры при входах для физически ослабленных лиц должны  иметь

размеры в плане: при прямом движении - глубина не менее 1,8 м, ши-

------------------------------------------------------------------

Издание официальное                                              1

Изменение N 2 СНиП 2.08.02-89

рина - не менее 2,2м; при движении с поворотом -не менее 2,2х2,2м.

При входах с распашными дверями,  предназначенными для инвали-

дов на креслах-колясках, следует устраивать буферные зоны, свобод-

ные от  строительных конструкций,  мебели,  оборудования.  Размеры

зоны в плане должны назначаться в соответствии с требованиями при-

ложения 12.

Размеры пространств,  на которых могут находиться инвалиды  на

креслах-колясках и взрослые с детьми в колясках, следует назначать

с учетом следующих факторов:

- зона  для  размещения  кресла-коляски должна иметь ширину не

менее 0,9 и длину не менее 1,5 м;  зона для размещения взрослого с

детской коляской - не менее 0,9х1,8 м;

- ширина прохода при одностороннем движении должна быть не ме-

нее 1,2 м, при двухстороннем - не менее 1,8 м;

- высота прохода до низа выступающих конструкций  должна  быть

не менее 2,1 м;

- размеры  площадки  для поворота кресла-коляски на 90° должны

быть не менее 1,3х1,3 м, для поворота на 180° - не менее 1,3х1,4м,

для разворота на 360° - не менее 1,4х1,4 м; размеры  площадки  для

разворота взрослого с детской коляской - 1,8х1,8 м.

Пространство под элементами и частями зданий, оборудования или

мебели, используемое для подъезда кресла-коляски, должно иметь ши-

рину по фронту оборудования или мебели не менее 0,6 м и высоту  не

менее 0,6  м  над  уровнем  пола.  Подходы к оборудованию и мебели

должны иметь ширину не менее 0,9 м,  а при необходимости  поворота

кресла-коляски на 90° - не менее 1,2 м."

Пункт 1.90 изложить в следующей редакции:

"1.90. Во всех зданиях и сооружениях систему горизонтальных  и

вертикальных  коммуникаций  следует проектировать с учетом возмож-

ности использования их контингентом физически ослабленных лиц.

В местах перепада уровней,  превышающих 4 см,  между  горизон-

тальными участками пола в зданиях и сооружениях следует предусмат-

ривать устройство пандусов.  Конструкции пандусов и их  ограждений

следует выполнять  из  несгораемых материалов с пределом огнестой-

кости не менее 2 ч. В местах перепада уровней, где невозможно уст-

ройство пандуса, следует предусматривать установку лифтов или спе-

циальных подъемников, приспособленных для самостоятельного пользо-

вания инвалидами на креслах-колясках.

Число подъемов в одном марше между площадками (за  исключением

криволинейных лестниц) должно быть не менее 3 и не более 16. В од-

номаршевых лестницах,  а также в одном марше двух- и  трехмаршевых

лестниц в пределах первого этажа допускается не более 18 подъемов.

Перепады уровней пола в пределах площадки не допускаются.

Ступени внутренних лестниц должны быть глухими,  ровными,  без

выступов. Ширина проступи - не менее 30 см,  высота подъема  -  не

более 15 см.  Размеры  всех ступеней марша должны быть  одинаковы.

Проступи верхней и нижней ступени должны образовать с полом  соот-

ветствующих промежуточных  площадок  единую горизонтальную поверх-

ность, без перепадов уровней и разрывов".

Пункт 1.92 после слов "...  должна быть 0,8 м" дополнить абза-

цем следующего содержания:

"По обеим  сторонам не примыкающих к стенам лестницы и пандуса

на пути передвижения физически ослабленных лиц должны предусматри-

ваться отбойные бортики и ограждения в соответствии с требованиями

1.89а".

Пункт 1.94 после примечания дополнить новыми абзацами:

"Уклон каждого  марша  пандуса для физически ослабленных лиц в

зависимости от его длины не должен превышать величин, рассчитанных

по графику 1 обязательного приложения 11. В начале и конце каждого

подъема пандуса следует устраивать горизонтальные площадки шириной

не  менее  ширины  пандуса и длиной не менее 1,8 м.  При изменении

направления пандуса ширина горизонтальной  площадки  должна  иметь

размеры не менее 1,8х1,8 м.

В исключительных случаях допускается предусматривать  винтовые

пандусы, величина внутреннего радиуса которых рассчитывается в со-

ответствии с графиком 2 обязательного приложения 11.  Длина проме-

жуточных горизонтальных  площадок винтового пандуса по внутреннему

его радиусу должна составлять не менее 2 м.

Начало и  конец  марша пандуса или лестницы или начало и конец

горизонтальной площадки лестницы или пандуса должны быть  выделены

контрастным цветом и фактурой материала.

Пандус, служащий путем эвакуации со второго и вышележащих эта-

жей, должен быть непосредственно связан с выходом наружу из здания

или сооружения".

Пункт 1.109 после слов "не более 80 чел." дополнить абзацем:

"В зданиях, предназначенных для пребывания или посещения инва-

лидов, общая вместимость помещений, выходящих в тупиковый коридор,

не должна превышать 30 чел."

Пункт 1.118. В первом абзаце "0,8 м" заменить на "0,85 м".

Пункт 1.142 Примечание дополнить пунктом 3 следующего содержа-

ния:  "при наличии на втором этаже и выше помещений, предназначен-

2

Изменение N 2 СНиП 2.08.02-89

ных  для  постоянного пребывания инвалидов, пользующихся креслами-

колясками, и  при невозможности устройства пандуса с учетом требо-

ваний 1.90 в здании следует предусматривать пассажирский лифт, ка-

бина которого должна иметь размеры не менее: ширину - 1,1 м;  глу-

бину - 2,1 м; ширину дверного проема - 0,85 м.

Режим  работы  лифта  должен быть аналогичным режиму работы лифтов

для перевозки пожарных подразделений.  Лифты должны иметь автоном-

ное управление из кабины и с уровня этажа, имеющего непосредствен-

ный выход на улицу."

Пункт 1.145.  После первого  абзаца,  оканчивающегося  словами

"через лифтовый холл" ввести абзацы следующего содержания:

"Выход из лифта на первом этаже следует предусматривать в холл

или вестибюль, отделенный от других помещений противопожарными пе-

регородками 1-го типа и дверями, снабженными закрывателями. Распо-

ложение лифтовых  холлов  или площадок в зданиях,  рассчитанных на

посещение инвалидов,  на уровнях промежуточных площадок лестниц не

допускается.

На пути от места нахождения инвалидов на  креслах-колясках  до

лифтового холла  или  площадки не допускается устройство ступеней,

порогов высотой более 2,5 см, переходов шириной менее 1,8 м.

Величина перепада уровней между полом кабины лифта и площадкой

лифтового холла не должна превышать 2,5 см."

Подраздел "Лифты" дополнить новым пунктом  следующего содержа-

ния:

"1.147а  На этажах, где могут находиться физически ослабленные

лица, лифтовые холлы должны иметь естественное освещение.

Кабины лифтов,  предназначенных для самостоятельного использо-

вания инвалидами на креслах-колясках,  должны быть обеспечены экс-

тренной аварийной  телефонной  двусторонней связью с диспетчерским

пунктом. Пульт для кнопок вызова лифта и управления его  движением

должен быть расположен так,  чтобы его нижняя граница была не ниже

0,9 м,  верхняя - не выше 1,2 м и на расстоянии не менее 0,4 м  от

передней или задней стены кабины.

Кнопки первого и последнего этажей следует выделять  цветом  и

формой. На  кнопках  или над ними должны быть проставлены выпуклые

арабские цифры с номером этажа.

Расположенный в кабине лифта аппарат двусторонней связи должен

снабжаться устройством для усиления звука, а при необходимости - и

устройством для получения синхронной визуальной информации.

В случае применения подъемников в виде платформы, перемещаемой

вертикально, наклонно  или  вдоль лестничного марша,  ширина такой

платформы должна быть не менее 0,9 м и глубина не менее 1,5 м."

2 Требования к основным помещениям общественных зданий

Таблицу 15 дополнить:

Первый абзац  после  слов  "институтах повышения квалификации"

дополнить словами:

"в специализированных школах-интернатах

- 2,5 м¤ для детей  с  нарушением слуха и интеллекта;

- не менее 3 м¤ для детей с нарушением  зрения, последствиями  по-

лиомиелита и церебральных параличей".

Третий абзац  после  слов "в высших учебных заведениях" допол-

нить словами:

"в специализированных школах-интернатах

- 3 м¤  для  детей  с  нарушением слуха и интеллекта;

- не менее 3,5 м¤ для детей с нарушением зрения, последствиями по-

лиомиелита и церебральных параличей".

Между пятым  и шестым абзацами после слов "Кабинет информатики

и вычислительной техники" ввести абзац:

"Учебный кабинет  для лепки и рельефного рисования в специали-

зированных школах-интернатах - не менее 4 м¤ для детей с нарушени-

ем зрения"

Последний абзац после слов  "учебно-производственных  мастерс-

ких" дополнить словами:

"Мастерские в специализированных школах-интернатах

- для учащихся  младших  классов:

не менее 2 м¤ для детей с нарушением слуха и интеллекта;

не менее 2,5 м¤ для  детей с нарушением зрения, последствиями  по-

лиомиелита и церебральных параличей;

- для учащихся средних и старших классов:

не менее 5 м¤ для детей с нарушением слуха и интеллекта;

не  менее  5,5 м¤ для  детей с нарушением зрения  и  последствиями

полиомиелита и  церебральных параличей."

Пункт 2.23 дополнить новыми абзацами:

"Залы и помещения,  предназначенные для физкультурно-оздорови-

тельных занятий  инвалидов,  следует проектировать в составе спор-

тивных корпусов,  встроенными  в  здания  другого  назначения  или

пристроенных к ним, а также в отдельно стоящих зданиях.

Для занятий людей с полной или частичной потерей зрения не до-

пускается использование  отдельных площадок и зон,  выгороженных в

многосекционных залах перегородками, не обеспечивающими акустичес-

3

Изменение N 2 СНиП 2.08.02-89

кой изоляции. В спортивных залах для этих категорий людей, следует

предусматривать звукопоглощающие акустические потолки, а на стенах

залов -  обшивку мягкими и упругими материалами на высоту не менее

2 м от пола и установку горизонтальных поручней.

В спортивных  залах поверхность покрытия пола игровых площадок

и зон для занятий людей с  полной  или  частичной  потерей  зрения

должна быть ровной и гладкой.

Вдоль беговой дорожки со стороны зрительских мест следует пре-

дусматривать полосу  безопасности  шириной  не менее 1 м,  а за ее

пределами - свободное пространство шириной не менее 3 м для разме-

щения инвалидов на креслах-колясках.

Вокруг зон и площадок для занятий инвалидов,  пользующихся при

передвижении креслами-колясками,  следует  устраивать полосы безо-

пасности шириной не менее 2 м,  а по торцевым (коротким)  сторонам

игровых площадок - не менее 3 м. На теннисных кортах зона безопас-

ности должна быть увеличена:  вдоль площадок до 4 м,  по  торцевым

сторонам - до 6 м.

В случае,  если беговая дорожка отделена от  зрительских  мест

ограждением, в  нем  следует предусматривать проходы для инвалидов

на расстоянии не менее 100 м друг от друга.

Для обеспечения ориентации и безопасности спортсменов с полной

или частичной потерей зрения следует:

- использовать  в  качестве  ориентиров  для  направления движения

звуковые маяки;

- устраивать  по  периметру игровых площадок полосу ориентации ши-

риной не менее 1,5 м с прилегающей к ней полосой безопасности  ши-

риной не менее 2,5 м;

- устраивать  полосу  ориентации шириной не менее 2 м вдоль  доро-

жек для бега или разбега перед прыжком;

- предусматривать  на  беговой дорожке зону старта длиной по  нап-

равлению  движения не менее 5 м и зону финиша - длиной не менее 25

м;

- устраивать  полосу  ориентации шириной не менее 1,2 м  по  пери-

метру ванн бассейнов.

Полосы ориентации, а также повороты беговых дорожек, зон стар-

тов и  финишей,  толчковые зоны при прыжках должны выделяться фак-

турной поверхностью покрытия с ярким контрастным цветом.

По периметру  ванн  бассейнов следует предусматривать обходную

дорожку шириной не менее: для открытых бассейнов - 2,5 м, для бас-

сейнов в залах - 2 м. Ширина дорожки со стороны стартовых тумбочек

и входов из раздевальных помещений должна быть не менее 3,5 м.

Вдоль стен  зала  бассейна  и на входах в зал из помещений для

переодевания и душевых следует устанавливать горизонтальные поруч-

ни на высоте от пола в пределах от 0,9 до 1,2 м,  а в залах с бас-

сейном для детей - на уровне 0,5 м от пола.

По внешнему периметру обходных дорожек вокруг открытых бассей-

нов следует предусматривать ограждения высотой не менее 1 м с  по-

ручнями.

В мелкой части ванны бассейна для спуска в воду следует устра-

ивать лестницу шириной не менее 0,9 м с шириной проступей не менее

0,3 м и высотой подступенков не  более  0,14  м.  Лестница  должна

иметь стационарные поручни.

Для спуска в воду и подъема из воды  инвалидов  с  поражениями

опорно-двигательного аппарата следует использовать желоба или спе-

циальные подъемники.

При проектировании  раздевальных  следует  предусматривать для

инвалидов на креслах-колясках с сопровождающими не менее двух бло-

ков  площадью  14 м¤ каждый.  При расчетной пропускной способности

спортивного здания или сооружения  более  35  инвалидов  на  крес-

лах-колясках число таких блоков должно быть не менее четырех.

В каждом блоке должны быть предусмотрены:

- места для   хранения кресел-колясок;

- индивидуальные кабины для переодевания из расчета одной  ка-

бины на  трех  одновременно занимающихся инвалидов.  Площадь

каждой кабины - не менее 4 м¤;

- собственная душевая  кабина и  уборная.

Каждый блок должен быть оборудован тремя двухъярусными шкафами

для  одежды и двумя индивидуальными шкафами высотой не более 1,7 м

для хранения костылей и протезов, скамьей длиной не менее 3 м, ши-

риной не менее 0,7 и высотой не более 0,5 м.  Вокруг скамьи должно

быть обеспечено свободное пространство для подъезда к ней инвалида

на  кресле-коляске.  При невозможности устройства указанной скамьи

допускается устройство скамьи шириной не менее 0,6 м  вдоль  одной

из стен блока.

Ножные проходные ванны на пути к бассейну из помещений  разде-

вальных следует  проектировать  с учетом возможности проезда через

них инвалидов на креслах-колясках.

При раздевальных  следует  предусматривать комнату отдыха рас-

четной площадью не менее 0,4 м¤ на каждого из одновременно занима-

ющихся инвалидов на креслах-колясках,  а при сауне площадью не ме-

нее 20 м¤."

Пункт 2.29 дополнить новыми абзацами:

"Обеденные залы в специализированных школах-интернатах следует

определять с учетом организации питания не менее 70%  общего числа

учащихся в две посадки расчетной площадью:

- 1,6  м¤ для детей с нарушением зрения, последствиями полиомиели-

та и церебральных параличей;

4

Изменение N 2 СНиП 2.08.02-89

- не менее 1,3 м¤ для детей с нарушениями слуха и умственно отста-

лых детей.

В школах-интернатах  для  детей с последствиями полиомиелита и

церебральных параличей  обеденные  залы  следует   предусматривать

только на самостоятельно передвигающихся воспитанников при органи-

зации их питания в одну смену."

Раздел 2 дополнить следующими пунктами:

"2.33 При  проектировании вестибюля и гардероба в общественных

зданиях и сооружениях следует  предусматривать  места  для  людей,

сопровождающих инвалидов,  из  расчета  не менее 0,5 м¤ на каждого

инвалида.

2.34 При  проектировании зданий учебных заведений,  библиотек,

предприятий общественного питания, вокзалов, бань, санаториев, оз-

доровительных учреждений, стационарных отделений больниц, учрежде-

ний отдыха и туризма,  гостиниц и других учреждений,  рассчитанных

на относительно  длительное пребывание обслуживаемого контингента,

следует предусматривать специальные помещения или специальные мес-

та для инвалидов на креслах-колясках из расчета 2% от общей  вмес-

тимости зданий или комплексов зданий,  но не менее одного места на

учреждение.

2.35 Наиболее посещаемые потребительские пространства  общест-

венных зданий (зрительские, торговые, обеденные, операционные залы

и др.) следует, как правило, располагать на уровне входов, доступ-

ных для физически ослабленных лиц.

2.36 В спортивных и зрелищных зданиях и сооружениях количество

мест в  залах и на трибунах для инвалидов на креслах-колясках сле-

дует устанавливать из расчета 1 место на каждые 300  мест,  но  не

менее 4 мест инвалидов  при общей  вместимости 1 тыс. чел.,  а при

большей вместимости - 20 мест плюс 1%  на каждые 100 мест сверх  1

тыс.чел.

В зрительских  залах следует  предусматривать  не  менее  трех

зрительских мест, оборудуемых индивидуальными слуховыми аппаратами

для инвалидов с ослабленным слухом или нарушением зрения.  В  зри-

тельских залах  не следует располагать места для инвалидов в крес-

лах-колясках группами численностью более трех в одном ряду.

2.37 В учреждениях медицинского обслуживания населения, а так-

же в зданиях спортивного назначения  следует  предусматривать  для

обслуживания инвалидов кабинет врача площадью не менее 16 м¤ и по-

мещение для массажа площадью не менее 16 м¤  на  каждый  массажный

стол с комнатой для переодевания инвалидов площадью не менее 6 м¤.

2.38 В туалетах общего пользования,  включая туалеты в общест-

венных зданиях,  следует предусматривать не менее одной кабины ши-

риной не менее 1,65 м и глубиной не менее  1,8  м  для  инвалидов,

пользующихся при передвижении креслами-колясками и другими приспо-

соблениями.

2.39 В помещениях общих душевых следует предусматривать не ме-

нее одной кабины, оборудованной для инвалидов на креслах-колясках.

Размеры в плане этой кабины должны быть не  менее 1,55х1,6 м.  Пе-

ред  кабиной  следует  предусматривать пространство для подъезда к

ней инвалидов на кресле-коляске.

2.40 Торговые залы магазинов, крытых рынков, а также раздаточ-

ных  детских молочных кухонь и магазинов детского ассортимента не-

зависимо от мощности следует проектировать с учетом передвижения и

обслуживания взрослых с детских колясками, либо же предусматривать

в составе таких зданий охраняемые помещения, в которых можно оста-

вить ребенка в коляске на время обслуживания взрослых.

2.41 В детских поликлиниках следует предусматривать охраняемые

помещения колясочных,  оборудованные сидениями и пеленальными сто-

ликами.

2.42 Помещения (кроме помещения с мокрыми  процессами),  пред-

назначенные для пребывания инвалидов в общественных зданиях и соо-

ружениях, следует оборудовать автоматической пожарной сигнализаци-

ей.

2.43 В помещениях общественных  зданий  и  сооружений  следует

предусматривать  дублированную  (звуковую и визуальную) сигнализа-

цию,  подключенную к системе оповещения людей о пожаре, либо уста-

навливать  стандартные  штепсельные розетки,  подключенные к такой

системе,  с возможностью включения в них при  необходимости  соот-

ветствующих сигнальных приборов или устройств.

2.44 В специализированных зданиях для инвалидов  с  нарушением

зрения на стенах коридоров на высоте 100 см от уровня пола следует

располагать рельефные указатели направления движения к  ближайшему

эвакуационному выходу."

5

Изменение N 2 СНиП 2.08.02-89

Дополнить СНиП 2.08.02-89

приложениями 11, 12

Приложение 11

(обязательное)

6

Изменение N 2 СНиП 2.08.02-89

Приложение 12

(обязательное)

Размеры буферных зон при входах с распашными дверями